Serveur d'impression :

Rappel :
Ne jamais laisser un serveur avec IP dynamique
Pour faire un serveur d'impression nous avons besoin d'un serveur active directory .
----------- MDP AD BGE Pipo2552 -----------
Le mot de passe de Active Directory peu être différent du mot de passe du Serveur .
* Vérifier l'adresse du DNS , souvent le DHCP étant la box attribue un DNS par défaut a savoir le DNS de la BOX et non le serveur DNS .
*Adresse IP fixe avec DNS

1°) INSTALLATION SERVEUR :
Dans le Gestionnaire de serveur : Aller dans Rôle / Clic droit Ajout des rôle / ==> Server d'impression
Sélectionner les options et services souhaitées .
* Séléctionner système LPD uniquement pour Linux

2°) Ajouter une imprimante au server d'impression :

Gestionnaire de serveur =>Rôles => Service de documents et d'impression => serveurs d'impression => Imprimante => clic droit ajouter ou rechercher une imprimante sur le réseau .
Une fois l'imprimante trouvé , on peut soit installer le pilote sur chaque poste soit que sur le serveur et faire du déploiement après sur X poste client . ( option utilisé le plus souvent )
- Sélectionner PCL6
- PPD uniquement pour mac
- PS uniquement pour imprimante POST SCRIPT
- Coché option de partage imprimante .

Une fois l'imprimante installé sur le serveur d'impression , retourner dans
Gestionnaire de serveur =>Rôles => Service de documents et d'impression => serveurs d'impression => Imprimante => clic droit sur l'imprimante et coché l'option " Inclure dans Active Directory ".

** Parc multi-OS : Il est possible d'avoir plusieurs version de pilotes à déployer sur X version d'OS différent .
Pour mettre plusieurs version du pilote de la même imprimante sur le serveur d'impression .
Clic droit sur l'imprimante propriété dans l'onglet partage pour ajouter des pilotes supplémentaire :" Ex pilote pour windows XP/VISTA/7x64 ... "

3° Impression depuis un poste Client :
Un poste faisant partie du domaine , peut chercher l'imprimante sur le réseau ( le serveur d'impression va normalement directement se proposer en premier ) Sélectionner dans la liste l'imprimante souhaitée . Le server va directement proposer l'installation du pilote ( une fenêtre d'authentification va s'ouvrir avec une demande de log admin pour confirmer l'installation selon les droits de l'utilisateurs concerné dans AD ) , une fois le pilote installé , l'impression se déroulera comme prévu .

4°) Imprimante déployée :
 Une option dans AD permet de créer un script de démarrage pour sélectionner quel utilisateur a le droit d'utiliser quelle imprimante . Le script peut également installé le pilote d'impression dès la connexion .
Le script est complexe et propre à chaque imprimante , il ne sera utilisé que dans les très grand parcs .